## Slide 1: ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ «КАДУЙСКИЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ»
тип занятия: теоретическое занятие
специальность 13.02.02 «Теплоснабжение и теплотехническое оборудование»
ОУДП.11 Физика и ОП.03 Техническая механика
Тема: Основные виды деформаций

## Slide 2: План занятия
1. Организационный этап занятия
2. Основной этап занятия
1. Освоение нового материала
2. Применение изученного материала
3. Заключительный этап занятия
Подведение итогов.
Домашнее задание.

## Slide 3: Кроссворд

## Slide 5: Тема: Основные виды деформаций
Деформация – это изменение формы и объема тела.
Деформацией в технической механике называют изменение формы и размеров конструкций и их элементов в частности.

## Slide 6: Виды деформаций
1. Упругая - деформация, исчезающая после прекращения действия внешних сил.
Пластическая - деформация, не исчезающая после прекращения действия внешних сил.

## Slide 7: Другие виды деформаций
а) Растяжение - это процесс увеличения размеров объекта под действием внешних сил или влияния различных факторов.
б) Сжатие - это процесс уменьшения объема или длины тела под воздействием внешних сил или внутренних процессов.

## Slide 8: Другие виды деформаций
в) Сдвиг - деформация, при которой происходит смещение слоев тела относительно друг друга.
г) Срез - сдвиг на большие углы.

## Slide 9: Другие виды деформаций
д)Изгиб - вид деформации, при котором нарушается прямолинейность главной оси тела.
е) Кручение - то одна из форм деформации, при которой происходит вращение объекта вокруг оси.

## Slide 10: Дополнительные виды деформаций
а) изгиб с кручением,
б) внецентренное нагружение
(изгиб + растяжение/сжатие),
в) продольный изгиб.

## Slide 11: Механические свойства материала
Прочность - способность материала сопротивляться разрушению под воздействием нагрузок.
Пластичность - способность материала изменять форму и размер под действием внешних сил.
Упругость - способность материала восстанавливать первоначальную форму и размер.
Твердость - сопротивление твердого тела изменению формы (деформации).

## Slide 12: Закон Гука
Для упругих деформаций справедлив закон Гука: при малых деформациях механическое напряжение прямо пропорционально относительному удлинению
σ = Е·|ε|,
Е – модуль упругости (Юнга) [Па],
σ – механическое напряжение [Па],
ε – относительное удлинение
ε = ∆ℓ/ ℓ0,
∆ℓ - абсолютное удлинение [м],
ℓ0 – длина [м],
σ = F/S,
F – сила [Н],
S – сечение [м2]

## Slide 13: Прочитайте технический текст и заполните таблицу. В примеры выпишите только те примеры деформаций, которые относятся к вашей специальности.
Вид деформации | Примеры

## Slide 14: Решите задачи:
1. Найдите напряжение, возникающее в стальном тросе при его относительном удлинении 0,001.
2. Под действием силы 100 Н проволока длиной 5 м и площадью поперечного сечения 2,5 мм2 удлинилась на 1 мм. Определите напряжение, испытываемое проволокой, и модуль Юнга.

## Slide 15: Ответьте на вопросы:
1. Что такое деформация в физике?
2. Что такое деформация в технической механике?
3. От чего зависит деформация?
4. Назовите виды деформаций.
5. Для каких деформаций справедлив закон Гука?
6. Какие детали теплотехнического оборудования испытывают деформацию сжатия?
7. Какие детали теплотехнического оборудования испытывают деформацию изгиба, кручения, сдвига?
8. Какими свойствами должны обладать детали теплотехнического оборудования?
9. Какое механическое свойство материала используется при соединении деталей заклепками?
10. Для чего нужно знать виды деформаций теплотехнику?
Домашнее задание: подготовьте доклады по теме:
«Роль деформаций в теплотехническом оборудовании».