## Slide 1
Закон электролиза Фарадея. Применение электролиза
Комбинированный урок-освоения
новых знаний по теме:

## Slide 2
рассмотреть практическое применение электролиза; обобщить и закрепить знания по теме: «Электролиз» через эксперимент и решение задач.
План урока:
Оргмомент. Постановка целей урока
Актуализация знаний
Практическая часть
Подведение итогов урока. Домашнее задание
Цель урока:

## Slide 3
Схема эксперимента

## Slide 4
Исследовал электролиз и открыл его законы английский физик Майкл Фарадей в 1834 году
Майкл Фарадей
(1791 – 1867)
«Никогда со времен Галилея свет не видел стольких поразительных и разнообразных открытий, вышедших из одной головы, и едва ли скоро увидит другого Фарадея!»
А.Г. Столетов

## Slide 5: Применение электролиза
Гальваностегия
Гальванопластика
Рафинирование металлов
Получение алюминия

## Slide 6: Гальваностегия
это процесс, который позволяет покрыть изделие слоем благородного металла, защитить его от коррозии, повысить стойкость на износ, произвести отделку изделий (никелирование, омеднение, хромирование, золочение, серебрение).

## Slide 7: Гальванопластика
электролитическое изготовление металлических копий с рельефных предметов.
Копия барельефа, полученная методом гальванопластики

## Slide 8
Якоби Борис Семенович (1801-1874)
русский физик и изобретатель
в области электротехники,
разработчик процесса гальванопластики
в 19 веке

## Slide 9
Произведения искусства (барельефы):
Зимний дворец
Петропавловский
собор
Исаакиевский собор

## Slide 10: Рафинирование металлов – это очистка металлов от примесей с помощью электролиза, когда неочищенный металл является анодом, а на катоде оседает очищенный (примеси выпадают на дно).

## Slide 11
Получение алюминия
В угольный тигель (катод) насыпают глинозем.
Анодом являются угольные стержни.
Расплавленный алюминий через отверстие выливается в формы для отливки.

## Slide 12
Задача для теоретиков
При получении цинка с помощью электролиза к электролитической ванне подведено напряжение 10В.
Рассчитайте:
1) Сопротивление электролита, если за 1 час выделилось 6,1 г цинка, k=3,4∙10-7
2) Толщину покрытия h, если площадь катода 8,6 см2, а плотность цинка ρ=7100
.

## Slide 13
Вывод: Масса вещества, выделяемого на электродах, зависит от:
напряжения,
концентрации раствора,
расстояния между электродами,
площади электродов.
Результаты
экспериментов

## Slide 14
1. По результатам эксперимента
рассчитайте расход энергии
и заряд электрона;
2. Выполните тест - https://onlinetestpad.com/5w7lrntnt4wri
Домашнее задание

## Slide 15
рассмотреть практическое применение электролиза; обобщить и закрепить знания по теме: «Электролиз» через эксперимент и решение задач
Цель урока:
Довольны ли вы как прошел урок?
Было ли вам интересно?
Вы были активны на уроке?
Получили ли вы новые знания?